济源市人民医院

智能医废监控系统升级项目采购需求

## 项目背景

依据《关于印发河南省2022年“智能医废”提速战工作实施方案的通知》（豫卫医〔2022〕6号）、《河南省“智能医废”数据汇聚标准》中相关标准建设，要求参数统计完整、数据真实有效、模块清晰合理、系统功能完备，支持数据接入省监管平台和飞行检查，要求监控系统无缝接入院内现有智能医废系统，安装及接入产生的任何费用由中标单位承担。

## 需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（医废车） | 4 | 台 |
| 2 | 网络摄像机 | 50 | 台 |
| 3 | 内置存储卡 | 54 | 张 |
| 4 | 物联网卡 | 54 | 张 |
| 5 | 辅材和实施 | 1 | 批 |
| 6 | 省平台对接及实时监控云空间服务费 | 1 | 批 |

## 技术规格要求

### 网络摄像机（医废车）

尺寸: ≤176.3×89.6×74.5 mm，像素不低于200万，存储不低于15天，支持云存储，远程支持，支持手机端查看和语音对讲，与现有医废车系统和电路兼容。

### 网络摄像机

50个监控装置，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境；

支持声音报警，支持11条报警音、1条提示音和3条自定义语音；

1个内置麦克风，1个内置扬声器，双向语音对讲；

支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达30 m；

支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；

支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输；

符合不低于IP66防尘防水设计，可靠性高，视频监控可随时接受远程飞行检查，可在生态环境、卫生健康等部门实现数据联通和信息共享,施工包含所有监控摄像机在楼宇之间的传输及对接。

### 24口网络交换机

提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口。支持IEEE 802.3at/af标准。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。支持远程升级。支持与现有医院医废暂存间监控系统对接。

### 硬盘、辅材、实施和省平台对接及实时监控云空间服务费

供应商全程负责部署落地所有设备、耗材、布线、实施、培训费用，包括省卫健委监管等所有对接申请事宜、视频监控存储不低于15天，对接过程中产生的任何费用等。

1.1.5、   本次拦标价格为105000元整。

1.1.6、   供应商所提供的软硬件设施及功能必须符合省、市卫健委系统的文件和验收细则要求。